Alle opgaver i denne test, omhandler ATMega2560
ANSI C opgaver
1) Skriv den nødvendige C kode, for at sætte PORTB til output

DDRB = 0xFF;

2) Skriv den nødvendige C kode, for at sætte PORTD til INPUT

DDRD = 0x00;

3) Hvordan erklæres et karakter array, som skal kunne indeholde en tekst på 12
betydende karakterer:

/* We can use length 12 if we count \0 as a meaningful chararcter.
Or if we avoid functions that dynamically scan the length of the string. */
char myarr[13];

4) Skriv den nødvendige kode, for at tænde Bit2 på PORTB. (Bit2 = 1)
Det forudsættes at hele porten er sat som udgang. Din kode må ikke påvirke resten
af bittene på porten.

PORTB |= (1<<3); // Turn on

5) Skriv den nødvendige kode, for at slukke Bit2 på PORTB. (Bit2 =0)
Det forudsættes at hele porten er sat som udgang. Din kode må ikke påvirke resten
af bittene på porten.

PORTB &= ~(1<<3); // Turn off

6) Skriv en korrekt if-sætning, som reagerer på, at Bit2 på PORTC, er sat. (Bit2 =1)
Det forudsættes at PORTC er sat op som indgang

if ((1<<3) & PORTC) {}

7) Skriv en korrekt if-sætning, som reagerer på, at Bit3 på PORTC, ikke er sat. (Bit3 =0)
Det forudsættes at PORTC er sat op som indgang:

if (!((1<<3) & PORTC)) {}

8) Forklar med dine egne ord, hvad en pointer i C (og andres sprog) er:

A pointer (variable) points to the address of another variable.

9) Hvor meget hukommelse (i bytes) fylder en pointer i AtMega verdenen, der peger
på en 8 bit størrelse

The AVR Atmega2560 uses 16-bit addressing, so every pointer should be 2 bytes big.

10) Hvor meget hukommelse (i bytes) fylder en pointer i AtMega verdenen, der peger
på en 16 bit størrelse

2 bytes.

11) Hvor meget hukommelse (i bytes) fylder en pointer i AtMega verdenen, der peger
på en 32 bit størrelse

2 bytes.

12) Hvor stort et adresseområde (i bytes) kan man adressere med en pointer, hvor
pointeren selv fylder 8 bits (en byte) i hukommelsen. Spørgsmålet her er et generelt
pointerspørgsmål og retter sig ikke specifikt mod AtMega verdenen!!!

UINT8_MAX == 0xff == 0d255
/* I doubt such a pointer would be very useful in modern uses-cases,
and I don’t know of any location where they exist. */

13) Hvor stort et adresseområde (i bytes) kan man adressere med en pointer, der
fylder 16 bits (to bytes) i hukommelsen. Spørgsmålet her er et generelt pointer
spørgsmål og retter sig ikke specifikt mod AtMega verdenen!!!

UINT16_MAX == 0xffff == 0d65535

14) Giv 3 argumenter for, at man burger pointere I C
Argument 1 : Personally I’ve used them with __attribute__(section()) (see simulation_step() and SIM_SUBSCRIBE() here: https://github.com/kivkiv12345/ckafprod/)
Argument 2 : They are required for anything allocated on the heap (malloc(), calloc(), etc.).
Argument 3 : I’ve also used them for ’out’ parameters in function in the aforementioned repository, these types of parameters allow you to avoid heap allocation.

15) Givet følgende kode:

#define Uint8_t uint8_t // This #define has been made to ensure that the code will compile.

Uint8_t Number1 = 100;
Uint8_t *p_Uint8_t;
p_Uint8_t = &Number1;
* p_Uint8_t = 50;
Hvad er værdien af Number1, efter at koden er udført.

50

16) Givet følgende kode

#define Uint8_t uint8_t // Added to allow compilation
#define Typedef typedef // Added to allow compilation

Typedef struct Koordinatsaets {
Uint8_t x;
Uint8_t y;
} Koordinatsaet;
Koordinatsaet MineKoordinater;
Koordinatsaet *p_Koordinater = &MineKoordinater;
MineKoordinater.x = 5;
MineKoordinater.y = 8;
p_Koordinater->x = 12;
Hvilken værdi vil x og y koordinaterne af MineKoordinater have, efter at koden er
udført.

x == 12
y == 8

17) Hvordan erklæres en function pointer i C, der definerer funktioner, som ikke tager
imod nogle parametre og ikke returnerer en parameter.

void (*)(void);

18) Hvordan erklæres en function pointer i C, der definerer funktioner, som tager imod
en parameter af typen uint8_t og returnerer en parameter af typen uint32_t

uint32_t (*)(uint8_t);

19) Giv eksempler på hvad man kan bruge functions pointerer til I C

Tabelprogrammering!

20) Hvad er betegnelsen for det, der i C# svarer til en function pointer i C

I’d say the closest you’ll get is with a delagate, but a delagate can contain multiple function (presumably by using a list).